## Slide 1: Bioreaktor
TIP-FTP-UB
Materi Kuliah VIII BIOINDUSTRI

## Slide 2
Komponen penting:
Biokatalis (enzim atau sel hayati)
Kondisi lingkungan
Kebutuhan:
Penyediaan lingkungan optimal
Lingkungan optimal memerlukan WAHANA
Wahana untuk proses biologis = bioreaktor
BIOREAKTOR

## Slide 3
Fungsi Dasar :
Bioreaktor merupakan peralatan atau wadah dimana di dalamnya terjadi transformasi biokimia dengan adanya aktivitas sel mikroba atau enzim
Definisi :
Memberikan lingkungan yang terkontrol (suhu, pH, O2 terlarut, dll) untuk pertumbuhan mikroba dalam menghasilkan produk yang diinginkan
BIOREAKTOR

## Slide 4
Optimasi petumbuhan biokatalis/pembentukan produk dapat dicapai dengan memasok:
Sumber energi
Nutrisi (hara) penting untuk memenuhi semua kebutuhan mikroba
Inokulum
Penghilangan komponen penghambat dari media
Kondisi fisikokimiawi yang optimal
BIOREAKTOR

## Slide 5
Tipe Bioreaktor :
Berdasarkan Tipe Agen Biologis :
  Bioreaktor mikrobial
  Bioreaktor enzim
Berdasarkan Kebutuhan Proses :
  Aerobik :
    terendam
    Permukaan
  anaerobik
Berdasarkan Metode Aerasi :
  Kultur diam
  Labu kocok
  Bioreaktor berpengaduk (STR)
  Bioreaktor kolom gelembung/bubble column
  Air lift
  Fluidized-bed

## Slide 6
Persyaratan Konstruksi dan Rancang Bangun Bioreaktor :
Bejana harus dapat dioperasikan secara aseptik
Aerasi dan agitasi memadai untuk pertumbuhan mikroba aerob
Konsumsi tenaga dan daya listrik sekecil mungkin
Mempunyai sistem pengontrol suhu dan pH
Mempunyai sarana untuk pengambilan contoh
Evaporasi tidak berlebihan
Peralatan harus praktis dan membutuhkan tenaga kerja sedikit
Permukaan bagian dalam bioreaktor licin
Geometri bioreaktor skala kecil, pilot plant dan skala besar sebaiknya sama untuk memudahkan penggandaan skala

## Slide 7
Reaktor Kultur Diam
Tidak ada tanaga yang digunakan untuk aerasi  aerasi tergantung pada transfer oksigen melalui permukaan kultur
Biasanya digunakan dalam skala kecil, dimana suplai oksigen tidak terlalu penting
Jenisnya :
  T-Flasks
  Fernback flasks
  Kultur Permukaan

## Slide 8
T-Flasks
Digunakan pada kultur sel hewan skala kecil
Inkubasi dilakukan secara horizontal untuk memperluas permukaan
Fernback Flasks
Contoh : teh Kombucha (teh yang diinokulasi dengan khamir dan bekteri asam laktat)

## Slide 9
Kultur Permukaan
Penggunaannya tidak terbatas di laboratorium
Contoh : pembuatan asam sitrat oleh Aspergillus niger
dengan menggunakan tray (baki)

## Slide 10
Labu Kocok
Biasanya digunakan pada kultivasi sel skala kecil
OTR (oxygen transfer rate) lebih tinggi dibanding pada kultur diam
Keterbatasan transfer oksigen masih tidak dapat dihindari apabila menginginkan densitas sel yang tinggi
 Baffle meningkatkan efisiensi transfer O2 (Orbital Shaker)

## Slide 11
Bioreaktor Tangki Berpengaduk
Skema bioreaktor tangki teraduk (Stirred Tank Reactor = STR) yang digunakan untuk kultivasi mikrobial adalah sebagai berikut.

## Slide 12
Bahan Konstruksi Bioreaktor
Bioreaktor skala laboratorium dengan volume kurang dari 10 L terbuat dari gelas Pyrex
Bioreaktor yang lebih besar terbuat dari stainless stell

## Slide 13
Geometri Standar Bioreaktor Tangki Teraduk
Bentuk geometri hampir silindris atau mempunyai bentuk dasar melengkung untuk membantu pencampuran (mixing) isi bioreaktor.
Mempunyai konstruksi berukuran (dimensi) standar (e.g. International Standards Organization dan British Standards Institution) yang memperhitungkan keefektifan pencampuran dan konsiderasi struktur.
Keterangan :
Da : Diameter impeller (agitator); Dt : diameter tangki; Db : Diameter baffle
HL : Tinggi cairan dalam bioreaktor; Ht : Tinggi bioreaktor L : Lebar bilah Impeller;
W : Tinggi bilah Impeller E : Jarak antara pertengahan bilah impeller

## Slide 14
Secara mekanis bioreaktor dilengkapi dengan : sparger dan turbin Rushton, mempunyai dimensi :
Nisbah (Ratio) |  | Nilai | Catatan
Tinggi cairan dalam bioreaktor thd tinggi bioreaktor | HL/Ht | ~0.7-0.8 | Tergantung dari banyaknya busa yang diproduksi selama kultivasi
tinggi bioreaktor thd diameter tangki | Ht/Dt | ~1 - 2 | Reaktor Eropa cenderung lbh tinggi dr pd disain USA
Diameter impeller thd diameter tangki | Da/Dt | 1/3 - 1/2 | Rushton Turbine reactors biasanya 1/3 dr diameter tangki. Axial flow impeller lebih besar.
Diameter baffle thd diameter tangki | Db/Dt | ~0.0.08 - 0.1 | 
Tinggi bilah Impeller thd diameter impeller | W/Da | 0.2 | 
Lebar bilah Impeller thd diameter impeller | L/Da | 0.25 | 
Jarak antara pertengahan bilah impeller dgn tinggi bilah impeller | E/W | 1 | 
Perbandingan antara tinggi dengan diameter bioreaktor disebut sebagai "aspect ratio".

## Slide 15
Suatu bioreaktor terbagi menjadi : volume kerja (working volume) dan volume head-space .
Volume kerja : fraksi volume total yang dipakai media, mikroba dan gelembung gas  volume yg tersisa = “head-space”.
Umumnya volume kerja : 70-80 % volume bioreaktor, tergantung busa yang terbentuk
Bila banyak busa yg terbentuk, maka dibutuhkan headspace lebih besar dan volume kerja yang lebih kecil
Volume Headspace

## Slide 16
Sistem agitasi
Sistem pemasokan oksigen
Sistem Pengendalian Busa
Sistem Pengendalian Suhu
Sistem Pengendalian pH
Lubang (port) pengambilan sampel
Sistem Pembersihan dan Sterilisasi
Saluran untuk mengumpulkan dan mengeluarkan isi bioreaktor
Perlengkapan Dasar Bioreaktor Tangki Teraduk

## Slide 17
Fungsi sistem agitasi :
Agar pencampuran merata  meningkatkan laju perpindahan massa menembus film pembatas cairan dan gelembung udara
Memberikan kondisi "shear" yang dibutuhkan untuk memecah gelembung udara  luas permukaan pindah massa lebih besar
Sistem agitasi terdiri dari : agitator dan baffle.
Sistem Agitasi
Baffle digunakan untuk memecah aliran cairan dalam rangka meningkatkan turbulensi dan efisiensi pencampuran.
Jumlah impeller tergantung dari tinggi cairan dalam bioreaktor
Tiap impeller terdiri dari 2 - 6 bilah (blade).
Kebanyakan kultivasi mikroba menggunakan Rushton turbine impeller.

## Slide 18
Terdiri dari :
Kompressor yang menekan udara masuk ke dalam bioreaktor
Sistem sterilisasi udara masuk (inlet)
Sparger udara
Sistem sterilisasi udara keluar
Sistem Pemasokan Oksigen :

## Slide 19
Sterilisasi udara mauk  mencegah kontaminasi mikroba dari udara yang masuk ke dalam bioreaktor
Sterilisasi pada udara keluar  mencegah kontaminasi udara terhadap mikroba dari dalam bioreaktor
Metode umum untuk sterilisasi adalah filtrasi :
Bioreaktor kecil (volume kurang dari 5 L) menggunakan membran Teflon berbentuk cakram (disk).
Bioreaktor laboratorium skala besar (sampai 1000 L), digunakan "pleated membrane filter" yang dilekatkan pada “polypropylene cartridges”  luas permukaan untuk filtrasi udara lebih besar, sehingga menurunkan tekanan yang dibutuhkan untuk melewatkan udara melalui filter
Sistem Sterilisasi Udara

## Slide 20
Pada bioreaktor skala kecil , sistem pengeluaran udara dilengkapi dengan condenser :
Condensor merupakan alat penukar panas sederhana yang dilalui oleh air dingin.
Bahan volatil dan uap air mengembun di bagian dalam permukaan condenser  meminimumkan evaporasi air dan kehilangan bahan volatile.
Pengeringan udara juga mencegah penyumbatan filter udara keluar oleh air.

## Slide 21
Tekanan Positif
Selama sterilisasi, digunakan konsep mempertahankan tekanan positif  selama sterilisasi, pendinginan dan pengisian dan proses kultivasi udara harus dipompa (aerasi) ke dalam bioreaktor untuk mencegah kontaminan dari udara tidak akan tersedot ke dalam bioreaktor.
Without aeration, a vacuum forms as the reactor cools. | With aeration, positive pressure is always maintained and contaminants are pushed away from the reactor
Sistem Sterilisasi Udara

## Slide 22
Berfungsi untuk memecah udara yang masuk menjadi gelembung-gelembung kecil  tipe yang sering digunakan sparger ring (terdiri dari tabung berlubang berlubang kecil, mudah dibersihkan & tidak mudah tersumbat)
Sparger

## Slide 23
Laju Alir Udara :
 Dinyatakan dalam volume udara per volume media per menit

## Slide 24
Pada bioreaktor yang menggunakan sparger, diperlukan pengendali busa
Busa yangberlebihan akan menyebabkan penyumbatan pada filter udara keluar dan terbentuk tekanan di dalam bioreaktor  menyebabkan kehilangan media dankerusakan bioreaktor
Busa dikendalikan dengan penambahan senyawa anti busa (silikon atau minyak nabati)
Penambahan senyawa anti busa yang berlebihan dapat memperkecil laju perpindahan oksigen.
Sistem Pengendalian Busa

## Slide 25
Media fermentasi kaya protein (e.g whey powder dan corn steep liquor)
Produk yang dihasilkan selama fermentasi (senyawa mirip deterjen : protein & lemak)
Laju alir udara dan kecepatan agitasi semakin besar kecepatan agitasi & laju aerasi meningkatkan pembentukan busa
Penggunaan alat pemecah busa mekanis  dapat mengurangi kebutuhan senyawa antibusa
Volume “head space” semakin besar volume head-space, semakin besar kecenderungan busa untuk pecah karena bobotnya sendiri
Suhu condenser  densitas busa meningkat saat berpindah dari volume head-space bersuhu hangat ke daerah condenser yang lebih dingin, sehingga busa pecah
Faktor yang Menyebabkan Pembentukan Busa :

## Slide 26
Terdiri dari :
temperature probes
heat transfer system  jacket atau coil (efisiensi lebih baik tapi sulit dibersihan dan disterilisasi)
Sistem Pengendalian Suhu

## Slide 27
Terdiri dari :
pH probe, sistem pemberian alkali dan sistem pemberian asam
Basa/asam yang digunakan jangan yang korosif atau toksik terhadap sel mikroba.
KOH lebih baik, namun lebih mahal dibandingkan NaOH.
Pada bioreaktor skala kecil sering digunakan NaCO3.
HCl sebaiknya tidak digunakan karena sangat korosif.
Penggunaan asam sulfat jangan lebih besar dari konsentrasi 10 %.
Sistem Pengendalian pH

## Slide 28
Agitator diklasifikasikan mempunyai karakteristik radial dan axial
Aliran radial
 aliran cairan mengikuti jari-jari tangki bioreaktor
Pada "sparged bioreactor" untuk kontak udara dan cairan kultivasi
Digunakan untuk kultur bakteri aerobik.
Gaya geser lebih besar yang efektif untuk memecah gelembung udara, tapi kurang efisien & membutuhkan input energi lebih besar.
Menggunakan dua atau lebih bilah impeller yang dipasang secara vertikal
Agitator

## Slide 29
A Rushton turbine is often referred to as a disk turbine.
Agitator yang paling sering digunakan untuk kultivasi mikrobial adalah "Rushton turbine" yang terdiri dari 4-6 bilah.

## Slide 30
Aliran axial
 aliran cairan searah sumbu tangki bioreaktor
Lebih lemah, tapi pencampuran efisien dan digunakan untuk sel mikroba yang sensitif terhadap gaya geser  lebih efektif mengangkat padatan dari dasar tangki.
Impeler aliran axial digunakan untuk proses yang sensitif terhadap gaya geser, seperti kultur sel hewan
Pola aliran :

## Slide 31
Contoh impeller : "marine impeller" dan "hydrofoil impeller".
Impeller Intermig
Menggunakan 2 impeller.
Digunakan untuk agitasi dan aerasi kultivasi kapang.

## Slide 32
BIOREAKTOR TIPE LAIN
Bubble Driven Bioreactor (Bubble column dan airlift)
Biasanya digunakan untuk mikroba yang sensitif terhadap shear (kapang & sel tanaman)
Produktivitas yang dihasilkan lebih tinggri dari STR
Perbedaan bioreaktor bubble column dan airlift
  bioreaktor airlift memiliki draft tube yang menyebabkan peningkatan efisiensi pindah panas dan pindah massa
  bioreaktor airlift mampu memberikan kondisi shear yang lebih merata
  konstruksi bioreaktor airlift lebih mahal
membutuhkan energi yang lebih besar
pembentukan busa lebih banyak
terjadinya kerusakan sel, khususnya untuk kultur sel hewan
Kerugian penggunaan bioreaktor bubble column atau airlift

## Slide 33
Contoh Aplikasi :
Gum Xanthan
PST dgn substrat Metanol
Biosurfaktan

## Slide 34
Fluidized Bed Reactors
Merupakan salah satu metoda untuk memelihara konsentrasi sel yang tinggi dan laju transfer massa yang baik
Dalam reaktor ini, sel atau enzim imobil
Pencampuran dibantu dengan pompa, yang ditempatkan pada bagian dasar tangki sehingga katalis yang telah diimobilisasi bergerak bersama cairan
Pada sistem kultivasi aerobik, aerasi diperlukan untuk meningkatkan OTR (Oxygen Transfer Rate)
Biasanya digunakan dalam pengolahan limbah
Contoh Aplikasi :
Produksi Bir Secara Sinambung